## Slide 1: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Clase 5: 24/09

## Slide 2: HAND-SHAKE

## Slide 3: Handshake
Interfaz que permite comunicarse fácilmente con la impresora, ya que realiza la temporización automáticamente.
Posee 2 registros, de 8 bits:
DATO: registro de datos. De lectura y escritura. Tiene el caracter a enviar o el último enviado.
EST: registro de estado.
Los dos registros están a partir de la posición 40h.
DATO = 40h
EST = 41h

## Slide 4: Handshake
El registro de estado (EST = 41h)
Bit 0: línea BUSY. Igual que la impresora
Bit 1: línea STROBE. Igual que la impresora.
Bit 2-6: no usados.
Bit 7: Interrupción. 0 -> desactivada. 1 -> activada.
La interrupción se dispara cuando se desactiva la línea BUSY.
Existen 2 maneras de usar el Handshake:
sin interrupciones
con interrupciones

## Slide 5: Handshake - Sin interrupciones
Se debe usar el modo de configuración 1 (c1)
Se debe esperar a que la impresora esté lista, consultando el estado de la línea BUSY en el registro EST(41h)
Cuando la impresora esté lista, escribimos el caracter a imprimir en el registro DATO (40h)
Diferencia en el uso de la impresora con el PIO:
; HANDSHAKE
POLL: IN AL, 41H
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, prox_car
OUT 40H, AL
; PIO
POLL: IN AL, 30h
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, prox_car
OUT 31h, AL ; 31h = PB

## Slide 6: Handshake - Sin interrupciones

## Slide 7: Handshake - Con interrupciones
Se debe usar el modo de configuración 2 (c2).
La interrupción que genera el handshake se conecta a la línea de interrupción INT2 (26h) del PIC. Hay que programarlo para que atienda la interrupción.

## Slide 8: Handshake - Con interrupciones
Se debe cargar la dirección de la rutina en el vector de interrupciones.
En la rutina de interrupción se escribe el caracter a enviar a la impresora
Cuando el manejador de la interrupción sea invocado, la impresora va a estar lista para recibir un caracter.
RUT_HAND: …
MOV AL, PROX_CAR
OUT 40H, AL
…
IRET
40h -> Dato
41h -> Est

## Slide 9: Handshake- Con interrupciones